## Slide 1: UwU-Bot
By Nico Huber, Lukas-Gerald Greiss
& Manuel Greiler

## Slide 2: Übersicht
Android App
  Joysticks & Senden der Daten
Datenübertragung und Verarbeitung
  Empfang & Verarbeitung der Daten
Fahrwerk
  Motoren, Ansteuerung, Räder und Lenkung
Manuel Greiler

## Slide 3: Joysticks
Zwei Joysticks zum Steuern der Räder
  Jeweils für linkes und rechtes Rad
Selbst implementiert, von „View“ abgeleitet
Können hoch und runter bewegt werden
Werte von -100 bis 100 Prozent
  Werden auf nächste Fünf gerundet
Manuel Greiler

## Slide 4: Senden der Daten
Bluetooth Classic 4.0
Daten zur Übertragung:
  Position der Joysticks in Prozent
  Gesichts ID
Einweg-Kommunikation
Manuel Greiler

## Slide 5: Bluetooth Bibliothek
Android-Bluetooth-Serial
Einfach mit Gerät verbinden
  Verfügbare Geräte auflisten
  Per Name oder MAC-Adresse verbinden
Einfach Daten senden und empfangen
Feedback bei erfolgreicher Verbindung, Daten senden und empfangen
Manuel Greiler

## Slide 6
BluetoothSerial Bibliothek
Daten als String eingelesen
String muss weiter verarbeitet werden
Empfang der Daten
Manuel Greiler

## Slide 7
Verarbeitung der Daten
String besteht aus Befehl und Wert
Befehl und Wert werden getrennt
Befehl (char) gibt an welche Funktion ausgeführt werden soll
Wert (int) gibt den Wert für die Funktion an
  Muss gegebenenfalls umgerechnet werden
Manuel Greiler

## Slide 8
Befehle
L/R – setzt Geschwindigkeit vom linken/rechten Rad
  Wert von Prozent zu Schritte pro Sekunde umrechnen
  Max. Geschwindigkeit im Code festgelegt
  Ergebnis an setSpeed() weitergegeben
F – ändert am Display angezeigtes Gesicht
  Wert an drawFace() weitergegeben
Manuel Greiler

## Slide 9: Motoren
Zwei Schrittmotoren
Präzise & schnell
Leistungsstark
Räder direkt an Achse befestigt
Ansteuerung mit Treiber
Manuel Greiler

## Slide 10: Schrittmotor-Treiber
Erleichtert Ansteuerung der Motoren
Nur 2 Pins pro Motor am ESP32
Unterstützt Microstepping
  Erlaubt kleinere Schritte
  Weniger Vibrationen
  Verringertes Dreh- und Haltemoment
Manuel Greiler

## Slide 11: Ansteuerung mit ESP32
AccelStepper Bibliothek
  Funktionen zur einfachen Ansteuerung von Schrittmotoren und Treibern
setSpeed() setzt Drehgeschwindigkeit des Motors
runSpeed() so oft wie möglich aufrufen, um Treiber Step-Pulse zu senden
Manuel Greiler

## Slide 12: Multitasking
ESP32 hat zwei Kerne
Können parallel Aufgaben ausführen
Ein Kern kann runSpeed() aufrufen
Anderer Kern kümmert sich um restliche notwendige Funktionen
Sonst wird runSpeed() nicht oft genug aufgerufen -> Motoren funktionieren nicht
Manuel Greiler

## Slide 13: Lenkung
Zwei fixe Räder -> Panzersteuerung
Räder können sich unabhängig voneinander drehen
Ein Rad schneller als das andere
-> Lenken
Entgegengesetzte Richtung
-> an der Stelle drehen
Manuel Greiler

## Slide 14
Räder
Zwei Hinterräder
3D modelliert und gedruckt
Aus PLA-Kunststoff
Profil zur besseren Haftung
Vorne zwei omnidirektionale Möbelrollen
Manuel Greiler

## Slide 15
Fin